| TH320全洛氏硬度机 TO: 陈老师 |
| --- |
|  | 产品说明：全自动数显转换HB 市场报价： |
| TH320全洛氏硬度计为集洛氏硬度试验机、表面洛氏硬度试验机、塑料洛氏硬度试验机一体的多功能硬度计，采用洛氏（ROCKWELL）测量原理，可直接进行洛氏硬度测量、表面洛氏硬度测量、塑料洛氏硬度测量，并可以将洛氏硬度值转换为HB、HV、HLD、HK、σb值。适用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测，具有测试精度高，测量范围宽，主试验力自动加卸载，测量结果数字显示并自动打印或与外部计算机通讯等特点。可广泛应用于计量、机械制造、冶金、化工、建材等行业的检测、科研与生产。 产品特点： ·结构独特 本硬度计采用特殊的压头结构，除了可进行一般传统硬度计所能完成的测试外，还可以测试普通硬度计无法测到的表面，如环状、管状零件内表面。 ·测量范围宽 可测HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV、HR15N、HR30N、HR 45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y共30种标尺的硬度。 ·辅助功能强 除一般硬度测试外，具有以下辅助功能： 上下限设置，超差判别报警；数据统计，求平均值，标准差，最大、最小值；标尺转换，可将测试结果转换为HB、HV、HLD、HK值以及强度σb；曲面修正，对柱面、球面测量结果自动修正。 ·具有中文、英文两种文本菜单显示，硬度测量结果数字显示。 主要性能参数： ·测试分辨率 0.1HR洛氏单位 ·工作温度10℃～35℃ ·相对湿度不超过45%～75% ·使用环境清洁，无振动，无强烈磁场，无腐蚀性介质 ·供电 单相，交流，220V（可切换为110V，供货状态为220V），50～60Hz，4A ·净重 100kg ·最大外形尺寸720mm×240mm×815mm 标准配置： 主机 1 A标尺标准硬度块 1 B标尺标准硬度块 1 C标尺标准硬度块 3 15N标尺标准硬度块 1 30N标尺标准硬度块 2 30T 标尺标准硬度块 1 1/16"钢球压头 1 1/16"备用钢球 5 120°金刚石圆锥压头 1 压头安装螺钉 2 圆形平面样品台 1 V型/点状两用样品台 1 电源线 1 压头安装用螺丝刀 1 仪器罩 1 可选附件有： 短型金刚石压头（TH3FJ01） 扁型金刚石压头（TH3FJ02） 细长型金刚石压头（TH3FJ03） 1/8"钢球压头（TH3FJ04）及备用钢球 1/4"钢球压头（TH3FJ05）及备用钢球 1/2"钢球压头（TH3FJ06）及备用钢球 TA220S微型打印机 数据通讯电缆 φ225样品台（TH3FJ07） φ150样品台（TH3FJ08） 大V型样品台（TH3FJ09） 平面/V型样品台（TH3FJ10） 辅助托架（TH3FJ11） 辅助支撑（TH3FJ12） 其他各标尺标准硬度块 |

TH300洛氏硬度机

产品说明: 本硬度计为台式洛氏硬度试验机，采用洛氏(ROCKWELL)测量原理，用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测，具有测试精度高，测量范围宽，主试验力自动加卸载，测量结果数字显示并自动打印或与外部计算机通讯等特点。可广泛应用于计量、机械制造、冶金、化工、建材等行业的检测、科研与生产。 本硬度计采用特殊的压头结构，除了可进行一般传统硬度计所能完成的测试外，还可能测试普通硬度计无法测到表面，如环状、管状零件内表面。 技术参数: 测 量 标 尺： 洛氏A、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、P、R、S、V 测 量 范 围： 20～95 HRA，20～100HRB，20～70HRC 测试分辩率 ： 0.1HR洛氏单位 工 作 温 度： 10℃～35℃ 电 源 ： 交流220V或110V， 50～60Hz，4A 重 量 ： 120kg 尺 寸 ： 715mm×790mm×225mm 主要特点: 结构独特 测量范围宽 辅助功能强适用范围 本硬度计为台式洛氏硬度试验机，采用洛氏(ROCKWELL)测量原理，用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测，具有测试精度高，测量范围宽，主试验力自动加卸载，测量结果数字显示并自动打印或与外部计算机通讯等特点。可广泛应用于计量、机械制造、冶金、化工、建材等行业的检测、科研与生产。 标准配置： 主机 1台 C标尺标准硬度块 1块 B标尺标准硬度块 1块 1/16"钢球压头 1个 1/16备用钢球 5个 120°金刚石圆锥压头 1个 圆形平面样品台 1个 V型槽样品台 1个 可选附件： 1/8″钢球压头及备用钢球 1/4″钢球压头及备用钢球 1/2″钢球压头及备用钢球 数据通讯 电缆通讯 微型打印机 产品特点: 结构独特。本硬度计采用特殊的压头结构，除了可进行一般传统硬度计所能完成的测试外，还可能测试普通硬度计无法测到表面，如环状、管状零件内表面。 测量范围: 可测HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15种标尺的硬度。 辅助功能强 除一般硬度测试外，具有以下辅助功能：上下限设置，超差判别报警；数据统计，求平均值，标准差，最大、最小值；标尺转换，可将测试结果转换为HB、HV、HLD表面洛氏以及强度b；曲面修正，对柱面、球面测量结果自动修正。 具有中文、英文两种文本菜单显示，硬度测量结果数字显示。 TH300的辅助功能： 除一般硬度测试外，具有以下辅助功能： 超差判别报警；数据统计，求平均值，标准差，最大、最小值；标尺转换，可将测试结果转换为HB、HV、HLD表面洛氏以及强度b；曲面修正，对柱面、球面测量结果自动修正。

| TH301 |
| --- |
|  | 产品说明 |
| TH301洛氏硬度计采用洛氏（ROCKWELL）测量原理，可直接进行洛氏硬度测量，并可以将洛氏硬度值转换为表面洛氏值、HB、HV、HLD、HK、σb值。具有测试精度高，测量范围宽，试验力自动切换、主试验力自动加卸载，测量结果数字显示、自动存储、自动打印或与外部计算机通讯等特点。适用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测，可广泛应用于计量、机械制造、冶金、化工、建材等行业的检测、科研与生产。 本机执行标准为： GB/T230.2-2002《金属洛氏硬度试验 第2部分：硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准》、JB/T7409-94《塑料洛氏硬度计技术条件》、欧洲标准BSEN10109-96《金属材料硬度试验》、国际标准ISO6508.2《金属材料-洛氏硬度试验-硬度计的检验与校准》。 主要特点 结构独特：本硬度计采用特殊的压头结构，除了可进行一般传统硬度计所能完成的测试外，还可以测试普通硬度计无法测到的表面，如环状、管状零件内表面。 测量范围宽：可测HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15种标尺的硬度。 辅助功能强：除一般硬度测试外，具有以下辅助功能： 上下限设置，超差判别报警；数据统计，求平均值，标准差，最大、最小值；标尺转换，可将测试结果转换为HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HB、HV、HLD、HK值以及强度σb；曲面修正，对柱面、球面测量结果自动修正。 具有中文、英文两种文本菜单显示，硬度测量结果数字显示。 试验力自动切换，取消了传统的试验力转换手柄。 测量结果自动存储，容量达500组；并可查阅、打印。 具有时钟功能，可显示、记录、打印每次测试的时间。 具有RS232、USB双数据通讯接口。 增加了铜合金、铝合金的标尺转换功能。 主要性能参数 测试分辨率：0.1HR洛氏单位 工作温度：10℃～35℃ 当应用L、M、P、R、S、V标尺测塑料硬度时，相对湿度不超过45%～75% 使用环境清洁，无振动，无强烈磁场，无腐蚀性介质 供电为单相，交流，220V（可切换为110V，供货状态为220V），50～60Hz，4A 净重：100kg 最大外形尺寸：720mm×230mm×815mm 基本配置与结构 标准配置： 主机 1 A标尺标准硬度块 1 B标尺标准硬度块 1 C标尺标准硬度块 3 Ф1.5875mm球压头 1 Ф1.5875mm备用球 5 120°金刚石圆锥压头 1 压头安装螺钉 2 圆形平面样品台 1 V型/点状两用样品台 1 电源线 1 压头安装用螺丝刀 1 仪器罩 1 可选附件：短型金刚石压头（TH3FJ01） 扁型金刚石压头（TH3FJ02） 细长型金刚石压头（TH3FJ03） Ф3.175mm球压头（TH3FJ04）及备用球 Ф6.35mm 球压头（TH3FJ05）及备用球 Ф12.7mm球压头（TH3FJ06）及备用球 TA220S微型打印机 RS232接口数据通讯电缆 USB接口数据通讯电缆 φ225样品台（TH3FJ07） φ150样品台（TH3FJ08） 大V型样品台（TH3FJ09） 平面/V型样品台（TH3FJ10） 辅助托架（TH3FJ11） 辅助支撑（TH3FJ12） 其他各标尺标准硬度块 |

北京时代集团广州新技术有限公司

A D D ：广州市东风东路836号东峻广场2座2103室

联系人：曾志坚       TEL/FAX：39606013   87623454

手  机：13392693269

E-mail:ZENG3269@163.COM